Приложение 1

Техническое задание на приобретение

высокопроизводительного принтера А4

- Наименование и область применения:

- наименование: устройство для печати документов формата А4;

- область применения: печать документов на рабочих местах агентов коммерческих по транспортному обслуживанию службы эксплуатации УЖДП ст.Калий-3 ОАО «Беларуськалий».

Технические требования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принтер А4 типа HP LaserJet Enterprise M612dn | монохромная печать, лазерная технология; максимальная нагрузка: не менее 300 000 стр./мес.; рекомендованная нагрузка: не менее 30 000 стр./мес.; автоматическая двухсторонняя печать; скорость печати: не менее 60 стр./мин.; разрешение печати 1200 х 1200 dpi; дуплексный автоподатчик емкостью не менее 100 листов; не менее одного дополнительного лотка подачи; плотность материалов 60 - 163 г/м²; интерфейсы: USB, Ethernet; в комплекте с интерфейсным кабелем USB; принтер должно поставляться с тремя дополнительными оригинальными картриджами емкостью не менее 40000 страниц каждый; принтер должно поставляться в комплекте с сервисным набором для обслуживания, содержащим печку, вал переноса, 5 роликов захвата, 5 роликов отделения (рассчитанным на период эксплуатации 200 000 стр.). |

Примечания:

1. Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 3-х лет.

2. В предложениях должно быть отмечено, что ремонт или замена оборудования в период гарантии будет осуществляться Продавцом на площадях ОАО «Беларуськалий» в течение 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки на сервисный центр продавца, или будет предоставлено оборудование на подмену по согласованию сторон.

3.  Претенденты в своих предложениях должны отразить порядок исполнения гарантийных обязательств (при ссылке на сервисный центр иной компании на территории РБ, указать его адрес и предоставить документы, подтверждающие готовность указанного сервисного центра исполнять гарантийные обязательства Поставщика).

4. В предложениях претендентов должно быть отмечено о возможности осуществления послегарантийного ремонта оборудования на территории РБ, а также возможности поставки ЗИПа и расходных материалов в течение 5-ти лет с момента окончания срока гарантии (по отдельным договорам).

5. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки.